Комплексное воздухоочистительное устройство (КВОУ)

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Степень очистки атмосферного воздуха, поступающего в ГТУ по ГОСТу Р 51251 и Евростандарту EN 779 и EN 1822 | F9 |
| Обеспечение очистки циклового воздуха, кг/с | 100 |
| Степень очистки атмосферного воздуха, подаваемого для охлаждения под шумотеплоизолирующий кожух ГТУ по ГОСТу Р 51251 и Евростандарту EN 779 и EN 1822 | G4 |
| Обеспечение очистки атмосферного воздуха, подаваемого для охлаждения под шумотеплоизолирующий кожух ГТУ и охладитель продувочного воздуха, нм³/ч | 81000 |
| Номинальное гидравлическое сопротивление входного тракта (разность между атмосферным давлением и полным давлением перед входным направляющим аппаратом ГТУ), не более, Па | 1000 |
| Эквивалентный уровень звука на расстоянии 1 м и высоте 1,5 м от ГПА при работающем ГТУ не более, дБА | 80 |
| Наличие антиобледенительной системы | В комплекте |