Основные технические характеристики ГПА-32 «Ладога»

| Наименование параметра | ГПА-32 | ГПА-32-02 | ГПА-32-03 |
| --- | --- | --- | --- |
| Номинальная мощность на муфте привода в станционных условиях, МВт, не менее | 31,2 |
| Производительность объемная, приведенная к нормальным условиям (0,1013 МПа, 20 °С), млн м³/сут. | 78.9 | 62,0 | 66,0 |
| Политропный коэффициент полезного действия ЦБН, не менее, % | 85 | 80 | 80 |
| Эффективный коэффициент полезного действия ГТУ при работе на номинальной мощности в станционных условиях, %, не менее | 36,0 |
| Номинальное абсолютное рабочее давление газа на выходе из ЦБН, МПа | 11,86 | 7,45 | 7,45 |
| Степень сжатия | 1,4 | 1,44 | 1,38 |
| Номинальная частота вращения ротора силовой турбины ГТУ | 5714 |
| Температура за турбиной, °С (ном./макс.) | 510/600 |
| Расход топливного газа кг/c | 1,78 |