Технические характеристики

| Наименование | 220-11-1, ЭГПА 4,0 | 200-21-1, ЭГПА 6,3 | 300-21-1, ЭГПА 12,5 | 320-31-1, ЭГПА 12,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Производительность объемная, отнесенная к 20 °C, 0,1013 МПа, млн. нм³/сут. | 12,5 | 12 | 22,137 | 15,85 |
| Производительность объемная, отнесенная к начальным условиям, м³/мин. | 220 | 202 | 280 | 320 |
| Давление газа конечное на выходе нагнетателя, МПа абс. | 4,41 | 5,49 | 7,45 | 5,59 |
| Отношение давлений | 1,26 | 1,44 | 1,5 | 1,747 |
| Политропный КПД, не менее | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,84 |
| Мощность, потребляемая нагнетателем, МВт | 3,8 | 6 | 12,0 | 12,1 |
| Начальные условия |
| Давление газа начальное на входе в нагнетатель, МПа, абс. | 3,5 | 3,81 | 4,966 | 3,2 |
| Температура газа на входе в нагнетатель, °C | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Плотность газа, отнесенная к 20 °C, 0,1013 МПа, кг/м³ | 0,682 | 0,682 | 0,682 | 0,7071 |
| Номинальная частота вращения ротора, мин.-¹ | 8200 | 8200 | 6500 | 6500 |