Основные технические характеристики агрегатов

| Параметры | К890- 122-1 | К411- 122-1 | К410- 121-1 | К410- 121-2 | 415- 61-1 | К354- 101-1 | К380- 103-1 | К320- 131-1 | 340- 81-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Массовая производительность, кг/с | 19,4 (18,25) | 8,93 | 8,93 | 10,1 | 11,72 | 9,53 (9,73) | 9,73 | 10,086 | 13,5 |
| Объемная производительность при условиях всасывания, м³/мин. | 760 (820) | 372 | 372 | 395 | 372 | 355 (345) | 345 | 320 | 300 |
| Давление газа конечное, МПа абс.** | 3,63 | 3,53 | 3,7 | 3,7 | 1,57 | 3,82 | 3,82 | 3,1 | 1,3 |
| Плотность газа, кг/м³ При нормальных условиях (20 °C и 760 мм рт. ст.) | 0,98 (0,957) | 0,91* | 0,91* | 1,12** | 0,91* | 0,83 (0,913) | 0,98 | 0,75 | 1,42 |
| Начальные параметры газа |
| Температура, °C | 15 | 15 | 15 | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 35 |
| Давление, МПа абс. | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,147 | 0,206 | 0,186 | 0,186 | 0,25 | 0,1275 |
| Частота вращения ротора (ЦНД/ ЦВД) номинальная, мин.-¹ | 5240 ЦНД 9270 ЦВД | 11129 | 10345 | 9677 | 10345 | 8559 ЦНД 18419 ЦВД | 8100/ 17445 | 10800 | 4800/ 9370 |
| Мощность, потребляемая ротором, МВт | 10,0 (11,2) | 4,95 | 5,17 | 4,95 | 4,243 | 5,2 (5,3) | 5,3 | 5,3 | 3,0 |
| Габаритные размеры, м |
| Длина фундамента | 16,3 | 11 | 11 | 11 | 8,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 7,0 |
| Ширина фундамента | 4,5 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 2,8 |
| Высота | 2,6 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 4,0 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 2,0 |
| Высота подъема крюка крана от уровня пола машинного зала | 5,0 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,2 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4,2 |
| Масса расчетная, тонн |
| Компрессора в объеме поставки (без приводного электродвигателя) | 77,3 | 38,89 | 37,65 | 37,65 | 26,23 | 34,8 | 35,0 | 35,0 | 29,0 |
| Наиболее тяжелой части |
| При монтаже | 36 (блок ЦНД) | 24 (блок компрессора) | 22,4 (блок компрессора) | 22,4 (блок компрессора) | 14,5 (блок нагнетателя) | 10,2 (статор электродвигателя) | 10,2 (статор электродвигателя) | 25 (блок компрессора) | 7,15 (главный электродвигатель) |
| При эксплуатации | 10 (верхняя часть корпуса ЦНД) | 4,3 (ротор электродвигателя) | 4,3 (ротор электродвигателя) | 4,3 (ротор электродвигателя) | 3,17 (ротор электродвигателя) | 3,5 (верхняя часть ЦНД в сборе) | 3,5 (верхняя часть ЦНД в сборе) | 5,2 (пакет ЦВД) | 2,5 (верхняя часть ЦНД в сборе) |

* Наряду с указанными значениями возможна работа на газе плотности 0,824; 1,02; 1,12 кг/м³

** Наряду с указанными значениями возможна работа на газе плотности 1,22; 1,35 кг/м³